OBIETTIVO

Realizzare un componente IP di interfaccia tra un bus Avalon e una HyperRAM off-chip. L'interfaccia IP-Avalon è di tipo Memory Mapped (sistema hosts-agents) mentre l'interfaccia IP-RAM è di tipo Conduit (ovvero una interfaccia non-standard personalizzabile, in quanto essa dipende dalla memoria).

QUARTUS PLATFORM DESIGNER

Platform Designer simplifies the task of defining and integrating custom IP components into your FPGA design. In particular, it is able to automatically create interconnect logic from high-level connectivity that you specify.

Platform Designer is most effective when you use standard interfaces. It supports several standard interfaces, we are going to use the Avalon Memory-Mapped interface and the Conduit interface.

You can use Platform Designer to create and customize a Platform Designer system. Con Platform Designer system si intende un sistema formato da molteplici IP components interconnessi tra loro, ognuno dei quali è caratterizzato da una o più interfacce standard. Un esempio di Platform Designer system è un sistema hosts-agents, in cui i vari IP components sono caratterizzati da una interfaccia standard Avalon-MM. Al momento non ci interessa realizzare un Platform Designer system, vogliamo concentrarci sulla creazione di uno specifico IP component (che potrà poi essere utilizzato in un Platform Designer system).

Every IP component is defined with a componentName_hw.tcl file that describes it to Platform Designer. When you design your own custom component, you can create its tcl file manually or by using the Platform Designer Component Editor.

The tcl file describing the IP component includes the following elements:

- Information about the component, such as author and version
- HDL description of the component's hardware
- Constraint files that define the component for synthesis and simulation
- An HDL template that defines the component's interfaces
- The parameters that configure the operation of the component

The tcl file contains relative paths to the other files: if you move it to a different location, you should also move all the other files associated with it. Intel recommends that you move tcl files and their associated files to a dedicated directory within your Intel Quartus Prime project directory.

Il file tcl non deve essere creato a mano, viene generato in automatico da Platform Designer dopo aver inserito i parametri necessari. Attraverso Platform Designer possiamo selezionare una o più interfacce standard (oppure crearne una personalizzata) e far generare il automatico il VHDL di quell’interfaccia (che rappresenta la top-level entity del componente, il resto dobbiamo implementarlo a mano) e il file tcl.

Per testare il componente nella realtà, la cosa più semplice da fare consiste nel creare un Platform Designer System contenente quel componente ed un processore Nios già disponibile. Il processore e il componente comunicano per mezzo di una interfaccia standard, per cui il sistema è in grado di gestirla automaticamente: è sufficiente comandare una lettura o una scrittura tramite il processore e questo fornira il risultato quando sarà disponibile, la gestione dei segnali di controllo/stato (waitreqeust, read, write ecc.) avviene in automatico.

AVALON MEMORY-MAPPED INTERFACE

Signal roles define the signals that host/agent ports allow while interfacing with the Avalon bus. Many signal roles are optional, meaning that you can select only the ones necessary to implement the required functionality. The Avalon-MM interface is synchronous (a clock signal is always connected to each host and agent).

Useful signal roles:

- address
- read
- readdata
- write
- writedata
- readdatavalid
- waitrequest

Il parallelismo di address, readdata e writedata è determinato dal parallelismo della hyperRAM.

I signal roles elencati sono quelli necessari a creare una interfaccia Avalon-MM di tipo pipelined read transfer with variable latency. Da quando la lettura è comandata a quando il risultato è fornito in uscita passano un certo numero di cicli di clock (read latency), che in generale è variabile (a seconda dei casi agent può impiegare più o meno cicli di clock a rispondere). Il segnale readdatavalid si attiva quando readdata è disponibile in uscita (ovvero alla fine della read latency) ed è quindi utilizzato per campionare il dato corretto in uscita.

Se la read latency fosse fissata potremmo mandare richieste di lettura una dietro l’altra (senza aspettare il completamento dell’operazione). Con una read latency variabile potrebbero però accumularsi troppe richieste di lettura in pending. Il segnale waitrequest viene asserito da agent per stallare host, avvisandolo di non proseguire con le richieste (fino a quando waitrequest è attivo gli ingressi di agent devono rimanere costanti), per cui può essere utilizzato per limitare il numero di richieste messe in pending. Agent può comunque utilizzare waitrequest per qualunque altro motivo porti a voler stallare le richieste di host.

Per quanto riguarda la scrittura, non essendo necessario attendere per campionare un risultato non abbiamo bisogno di un segnale di validità. Host può comunque limitare il numero di richieste di scrittura con waitrequest.

Il fatto che waitrequest sia attivo non significa che non possiamo inviare un comando se non lo abbiamo ancora fatto, bensì che se lo abbiamo già inviato non possiamo rimuoverlo o cambiarlo.

HYPERRAM

64 Mbit / (16 bit/word) = 4 * 220 word = 222 word → 22 bit of effective addressing
i 10 bit più significativi dell’indirizzo sono inutili e dovrebbero essere messi a zero

FCLK = 100 MHz → TCLK = 10 ns → tRWR = 40 ns = 4 TCLK
FCLK = 133 MHz → TCLK = 7.5 ns → tRWR = 37.5 ns = 5 TCLK
FCLK = 166 MHz → TCLK = 6 ns → tRWR = 36 ns = 6 TCLK

FCLK = 100 MHz → TCLK = 10 ns → tACC = 40 ns = 4 TCLK
FCLK = 133 MHz → TCLK = 7.5 ns → tACC = 37.5 ns = 5 TCLK
FCLK = 166 MHz → TCLK = 6 ns → tACC = 36 ns = 6 TCLK

NOTE IMPLEMENTATIVE

Il design è suddiviso in più sottomoduli:

- Interfaccia Avalon-SSRAM: converte l’operazione su segnali Avalon in una operazione su segnali SSRAM, contiene il registro di configurazione virtuale, realizza la conversione da indirizzo virtuale a indirizzo fisico ed implementa l’inizializzazione dei registri di configurazione fisici.
- Interfaccia SSRAM-hyperRAM: converte l’operazione su segnali SSRAM in una operazione su segnali hRAM, richiede in ingresso gli indirizzi fisici e non fa altro che mandare operazioni alla hRAM.

INTERFACCIA AVALON-SSRAM

Il bus Avalon in una interfaccia MM è utilizzato per connettere molteplici hosts al master. La selezione dell’host non avviene mediante chip select, bensì ogni host ha un suo spazio di indirizzamento dedicato. Nel nostro caso la hRAM necessita di 22 bit di indirizzamento (l’indirizzo effettivo è su 32 bit, ma come abbiamo già detto i 10 bit più significativi vengono ignorati ed è consigliato forzarli a zero in ingresso alla hRAM), per cui potremmo utilizzare un indirizzo Avalon su 32 bit e dedicare gli indirizzi da 0 a 222 – 1 alla hRAM (lasciando le altre locazioni libere di essere allocate ad altri hosts). In realtà possiamo però assegnare alla hRAM uno spazio di memoria leggermente più grande per prevedere anche dei registri di configurazione per quest’ultima. Una soluzione potrebbe essere quella di associare ad ogni registro di configurazione della hRAM un indirizzo virtuale. In realtà, è meglio evitare di permettere all’utente di modificare direttamente i registri di configurazione. La soluzione adottata è quindi la seguente:

- Indirizzo Avalon su 32 bit, indirizzi da 0 a 222 dedicati alla hRAM, indirizzi successivi dedicati ad altri hosts
- Indirizzi da 0 a 222 – 1 dedicati alle locazioni di memoria della hRAM (indirizzamento virtuale coincidente con quello reale, non serve implementare alcuna decodifica)
- Indirizzo 222 (“10000000000000000000000”) dedicato ad un registro di configurazione virtuale, dove ogni bit è assegnato ad una specifica opzione della memoria che si vuole rendere modificabile dinamicamente

I registri di configurazione fisici della hRAM devo essere inizializzati dopo il reset della macchina (waitrequest viene attivato per un certo intervallo di tempo e delle scritture dei registri di configurazione vengono automaticamente comandate), mentre solo alcuni bit di essi possono essere modificati dinamicamente scrivendo nel registro di configurazione virtuale.

Il registro di configurazione virtuale è su 16 bit e contiene:

- bit 0: deep power down enable
- bit 1: fixed latency enable
- bit 15 downto 2: reserved

Quando l’utente scrive nel registro di configurazione virtuale sta in realtà riscrivendo solo il bit 0 e il bit 1, i bit reserved non possono essere sovrascritti (i bit del dato in ingresso corrispondenti ai bit reserved sono ignorati).

Ogni volta che una operazione sul registro di configurazione virtuale viene comandata (lettura o scrittura), il sistema attiva il waitrequest, effettua un flush delle operazioni già messe in append nella fifo ed infine procede ad eseguire l’operazione richiesta.

La power down mode si attiva scrivendo 0 nel registro di configurazione virtuale e si disattiva scrivendo 1 nel registro di configurazione virtuale. Mentre il dispositivo è in power down mode è permesso solamente leggere e scrivere nel registro di configurazione virtuale, ogni altra operazione viene ignorata (la memoria è in power down, quindi non è in grado di eseguire altre operazioni, bisogna prima svegliarla).

Dopo il reset la memoria viene automaticamente abilitata, in quanto il valore di reset del bit del registro di configurazione virtuale assegnato alla power down mode è 0.

INTERFACCIA SSRAM - HRAM

Quando il blocco riceve una richiesta di power down (scrittura del config reg1 in cui si abilita il power down) esso deve attivare ssram_busy per tutto il tempo T_DPDIN richiesto alla hRAM ad entrare in power down mode (serve un contatore). Analogamente, quando arriva la richiesta di uscita dal power down mode il blocco deve attivare ssram_busy per tutto il tempo necessario ad uscirne.

Passiamo alle operazioni di lettura e scrittura in memoria.

Come abbiamo visto, TRWR vale 4 cicli di clock. Guardando i timing diagram questa richiesta si traduce nella necessità di iniziare ad inviare il clock alla memoria almeno 3 cicli di clock dopo la disattivazione della precedente operazione (quindi almeno 3 cicli di clock dopo l’ultimo fronte di salita di CS#). Di conseguenza dobbiamo aspettare almeno 2 cicli di clock dall’ultimo fronte di salita di CS# prima di disattivare il clock gating e piazzare il dato (dopo aver riattivato CS# aspettiamo che il contatore arrivi a 2). NOTA: in realtà hbus_CK è ritardato di 90° per poter essere center-aligned con il dato.

Il risultato di una lettura potrebbe arrivare con qualunque sfasamento, a causa delle ldt che collegano la fpga alla memoria off-chip. Per questo motivo è necessario utilizzare il RWDS per campionare i dati. Tuttavia, questo deve essere shiftato di 90° circa per poter essere usato come segnale di campionamento. Inoltre, è necessario implementare ulteriori shift per campionare il dato ricostruito nello shifter, che viene salvato in un registro in modo da restare disponibile per un intero ciclo di clock invece che per metà di esso. Il tutto è pensato in ottica di una lettura a burst, anche se questa non viene inizialmente implementata (senza burst ci sarebbero modi più semplici di procedere, ma passando al burst non sarebbero più utilizzabili).